ΚΥΚΛΟΣ OTTO

# Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος που περιλαμβάνει τις πιο κάτω διαδοχικές μεταβολές:

# ΑΒ: ισόχωρη θέρμανση σε όγκο V1.			p

# ΒΓ: αδιαβατική εκτόνωση.				         B

# ΓΔ: ισόχωρη ψύξη σε όγκο V2.

# ΔΑ: αδιαβατική συμπίεση.							Γ

Α

Δ

V1	       V2		V

- Να εκφράσετε τις θερμότητες που απορροφούνται και αποδίδονται ως συνάρτηση των τεσσάρων απολύτων θερμοκρασιών.

- Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης e ως συνάρτηση των τεσσάρων απολύτων θερμοκρασιών.

- Να χρησιμοποιήσετε το Νόμο του Poisson για να βρείτε σχέσεις που συνδέουν απόλυτες θερμοκρασίες και όγκους.

- Ν χρησιμοποιήσετε τη σχέση που βρήκατε στο προηγούμενο ερώτημα για να εκφράσετε το συντελεστή απόδοσης ως προς τους όγκους V1 και V2.