# ΤΑΞΗ  Β	     Ονοματεπώνυμο:______________________

Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διάρκεια: 20 λεπτά	Ημερομηνία:__/__/__

ΘΕΜΑ 1(

(10 μονάδες)

## Ερωτήσεις σωστού-λάθους

Να χαρακτηρίσετε με Σ τις προτάσεις που θεωρείτε σωστές και με Λ αυτές που θεωρείτε λανθασμένες.

Ένα αέριο μπορεί να μεταβεί από μια κατάσταση Α σε μια κατάσταση Β με δύο τρόπους, οι οποίοι παριστάνονται στο διπλανό σχήμα: (α) Με μία ισόθερμη μεταβολή (μέσω του σημείου Γ). (β) Με ισοβαρή εκτόνωση και ισόχωρη μεταβολή.

1.	Το έργο που παράγει το αέριο είναι ίδιο και στις δύο περιπτώσεις.

2.	Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

3.	Κατά την ισόχωρη μεταβολή το αέριο ψύχεται.

P

A

Γ

B

V

4.	Η μεταβολή που υφίσταται το αέριο είναι αδιαβατική μόνο σε μία από τις δύο περιπτώσεις.

5.	Μόνο η μεταβολή μέσω του σημείου Γ είναι αντιστρεπτή.

- Κάθε φορά που παρέχουμε θερμότητα σε ένα ιδανικό αέριο αυξάνεται η θερμοκρασία του.

- Είναι αδύνατο να λειτουργήσει θερμική μηχανή με μοναδικό αποτέλεσμα τη μετατροπή θερμότητας σε έργο.

- Κατά την ισόθερμη εκτόνωση, όλο το ποσό της θερμότητας που απορροφά ένα ιδανικό αέριο μετατρέπεται σε έργο. Η μεταβολή αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση στο Δεύτερο Νόμο της Θερμοδυναμικής.

- Ο συντελεστής απόδοσης κάθε θερμικής μηχανής εξαρτάται μόνο από τις απόλυτες θερμοκρασίες των δύο δεξαμενών της, της ψυχρής και της θερμής.

- Η μηχανή Carnot είναι ακόμη υπό κατασκευή ε μεγάλα ερευνητικά κέντρα.     (10 × 1 = 10 μονάδες)

ΘΕΜΑ 2Ο

(10 μονάδες)

- Ένα ιδανικό αέριο εκτονώνεται αντιστρεπτά από ένα αρχικό όγκο V σε ένα τελικό όγκο V΄ με τρεις διαφορετικούς τρόπους: (α) ισόθερμα, (β) αδιαβατικά και (γ) ισοβαρώς.

Α. Να σχεδιάσετε τις τρεις μεταβολές στο ίδιο διάγραμμα p-V.	           (2 μονάδες)

Β. Να αναφέρετε για ποιαν από τις τρεις μεταβολές το παραγόμενο έργο είναι μεγαλύτερο και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.	          (1 + 2 = 3  μονάδες)

2.	Η λειτουργία ενός ψυγείου βασίζεται στην αδιαβατική εκτόνωση ενός mol ιδανικού αερίου που έχει γ = 7/5. Αν το αέριο ψύχεται σε τελική απόλυτη θερμοκρασία ίση με τα 4/5 της αρχικής Το, τότε ο λόγος του παραγόμενου έργου προς το γινόμενο RTo είναι

(i) 1/2.			(ii) 2/3.			(iii) 3/4.		(iv) 4/5.

Α. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση.					           (1 μονάδα)

Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.				          (4 μονάδες)